OFERTA COMERCIALA MOTOPOMPA

Lombardini  LDW 1404 SKM 50-3

Curba de performanta

Presiune maxima 12 bari

Debit maxim 90 M3 / ora

Pret :  6 950 EUR (TVA inclus)

DEVAX MOTOR

Parpolov Victor 0756166905

Date tehnice motopompa LDW 1404 SKM 50-3

| Model motor | patru cilindri in linie, 4 timpi, racit cu lichid, injecție directă, Turbo Common rail |
| --- | --- |
| Capacitate cilindrică (cm³) | 1372 |
| Putere maximă/turație maximă (CP/r/min) | 35.2/3000 |
| Tip combustibil | Diesel |
| Capacitate rezervor (L) | 45 |
| Consum estimat la turație nominală (g/kW*h) | 255/3000 |
| Capacitate baie de ulei (L) | 3.2L |
| Capacitate acumulator (V/Ah) | 12/88 |
| Model Pompa | SKM 50-3, multietajata, 3 etape |
| Diametru garniturii pompei la absorbtie(mm) | 65 |
| Diametrul garniturii pompei la refulare (mm) | 50 |
| Masă netă (kg) | 458 |