| Model | Descriere | Valva de comanda | Racord | Dimensiuni H x l x L (mm) | Rasina (litri) | Debit (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-HR34 | Dedurizator ptr. protejarea aparatelor uz casnic | RX semi-automata | 3/4” | 670 x 200 x 360 | 5 | 0.2 - 0.5 |
| 10-STR34 | Dedurizator ptr. protejarea aparatelor uz casnic | RX dupa timp | 3/4” | 670 x 200 x 360 | 5 | 0.2 - 0.5 |
| 10-SVR34 | Dedurizator ptr. protejarea aparatelor uz casnic | RX dupa volum | 3/4” | 670 x 200 x 360 | 5 | 0.2 - 0.5 |
| 10-VR34 | Dedurizator ptr. protejarea aparatelor uz casnic | RX dupa volum si timp | 3/4” | 670 x 200 x 360 | 5 | 0.2 - 0.5 |

| Model | Seria SILVER | Valva de comanda | Racord | Dimensiuni H x l x L (mm) | Rasina (litri) | Debit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S30-STR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control dupa timp | 3/4” | 640x230x440 | 8 | 0,8 – 1,2 |
| S70-STR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control dupa timp | 3/4” | 1140x320x500 | 18 | 1.5 – 1,8 |
| S100-STR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control dupa timp | 3/4” | 1140x320x500 | 25 | 1,8 – 2,0 |
| S30-SVR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control volumetric | 3/4” | 670x320x500 | 8 | 0,8 – 1,2 |
| S70-SVR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control volumetric | 3/4” | 1140x320x500 | 18 | 1.5 – 1,8 |
| S100-SVR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control volumetric | 3/4” | 1140x320x500 | 25 | 1,8 – 2,0 |

| Model | Seria GOLD | Valva de comanda | Racord | Dimensiuni I x L x G (mm) | Rasina (litri) | Debit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Micro 30-VR-34 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | ¾” | 600x230x450 | 8 | 0,8 – 1,2 |
| Micro 50-VR-34 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | ¾” | 600x270x500 | 12,5 | 1,0 – 1,5 |
| K30-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | ¾” | 670x340x520 | 8 | 0.8 – 1,2 |
| K50-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | ¾” | 670x340x520 | 12,5 | 1.0 – 1.5 |
| K70-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | ¾” | 1150x340x520 | 18 | 1.5 – 1,8 |
| K100-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | ¾” | 1150x340x520 | 25 | 1,8-2,0 |
| K120-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj | Dupa timp si volum | ¾” | 1150x340x520 | 30 | 2,0-2,5 |
| K50-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | 1” | 690x340x520 | 12,5 | 1.0 – 1.5 |
| N70-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | 1” | 1150x340x520 | 18 | 1,5 – 2,0 |
| N100-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | 1” | 1150x340x520 | 25 | 2.0 – 2.5 |
| N120-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus | Dupa timp si volum | 1” | 1150x340x520 | 30 | 2.5 – 3,0 |

VR34                                           VR1                                                    Seria S

| Model | Seria Gold | Valva de comanda | Racord | Dimensiuni H x l x L (mm) | Rasina (litri) | Debit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S30-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control dupa timp | ¾” | 640 x 230 x 440 | 8 | 0,8 – 1,2 |
| S70-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control dupa timp | ¾” | 1110 x 230 x 440 | 18 | 1.5 – 1,8 |
| S100-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic | Control dupa timp | ¾” | 1330 x 230 x 440 | 25 | 1,8 – 2,0 |
| S70-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic | Control dupa timp | 1” | 1110 x 230 x 440 | 18 | 1,5 – 1,8 |
| S100-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic | Control dupa timp | 1” | 1330 x 230 x 440 | 25 | 1,8 – 2,0 |
| GYAF | Sistem inclus pt. dezinfectarea patului de rasina |  |  |  |  |  |

VB-34                                               VB-1

| Model | Seria SMART | Consum sare si apa/ regenerare | Racord | Dimensiuni I x L x G (mm) | Rasina (litri) | Debit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECO K30-VB34 | Statie de dedurizare uz casnic | 1,6 kg NaCl 90 litri H2O | 3/4” | 690x340x520 | 12,5 | 0,8 – 1,2 |
| ECO K50-VB34 | Statie de dedurizare uz casnic | 2,3 kg NaCl 110 litri H2O | 3/4” | 1150x340x520 | 18 | 1,0 – 1,5 |
| ECO K75-VB34 | Statie de dedurizare uz casnic | 3,0 kg NaCl 140 litri H2O | 3/4” | 1150x340x520 | 25 | 1,5 – 1,8 |
| ECO K90-VB34 | Statie de dedurizare uz casnic | 3,6 kg NaCl 160 litri H2O | 3/4” | 1150x340x520 | 30 | 1,8 – 2,0 |
| ECO K30-VB1 | Statie de dedurizare uz casnic | 1,3 kg NaCl 90 litri H2O | 1” | 690x340x520 | 12,5 | 1,0 – 1,5 |
| ECO K50-VB1 | Statie de dedurizare uz casnic | 1,9 kg NaCl 110 litri H2O | 1” | 1150x340x520 | 18 | 1,5 – 2,0 |
| ECO K75-VB1 | Statie de dedurizare uz casnic | 2,6 kg NaCl 140 litri H2O | 1” | 1150x340x520 | 25 | 2,0 – 2,5 |
| ECO K90-VB1 | Statie de dedurizare uz casnic | 3,0 kg NaCl 160 litri H2O | 1” | 1150x340x520 | 30 | 2,5 – 3,0 |
| GYAF | Sistem inclus pt. dezinfectarea patului de rasina | - | - | - | - | - |

VB34                                                    SeriaS

| Model | Seria ECO | Consum sare si apa regenerare | Racord | Dimensiuni H x l x L (mm) | Rasina (litri) | Debit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECO S20-VB34 | Statie de dedurizare cu regenerare in contracurent | 1,4 kg NaCl 80 litri H2O | ¾” | 640x230x440 | 8 | 0,8 – 1,2 |
| ECO S50-VB34 | Statie de dedurizare cu regenerare in contracurent | 1,9 kg NaCl 110 litri H2O | ¾” | 1110x230x440 | 18 | 1.5 – 1,8 |
| ECO S75-VB34 | Statie de dedurizare cu regenerare in contracurent | 2,6 kg NaCl 140 litri H2O | ¾” | 1330x230x440 | 25 | 1,8 – 2,0 |
| GYAF | Sistem inclus pt. dezinfectarea patului de rasina |  |  |  |  |  |

70-VR34                                                                     120-VR1

| Model | Seria MAXI | Valva de comanda | Racord int./ies. | Dimensiuni I x L x G (mm) | Rasina (litri) | Debit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VR34 dupa timp si volum in contracurent | 3/4” | 1080x590x370 | 18 | 1,5 – 1,8 |
| 100-VR34 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VR34 dupa timp si volum in contracurent | 3/4” | 1080x610x370 | 25 | 1,8 – 2,0 |
| 70-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VR1 dupa timp si volum in contracurent | 1” | 1080x590x370 | 18 | 1,5 – 2,0 |
| 100-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VR1 dupa timp si volum in contracurent | 1” | 1080x610x370 | 25 | 2,0 – 2,5 |
| 120-VR1 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VR1 dupa timp si volum in contracurent | 1” | 1080x640x370 | 30 | 2,5 – 3,0 |
| GYAF | Sistem inclus pt. dezinfectarea patului de rasina | - | - | - | - | - |

Volumul vasului de saramura: 80 litri

70-VB34                                                                  120-VB1

| Model | Seria MAXI | Valva de comanda | Racord int./ies. | Dimensiuni I x L x G (mm) | Rasina (l) | Debit (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70-VB34 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VB34 dupa timp si volum in contracurent | 3/4” | 1190x590x370 | 18 | 1,5 – 1,8 |
| 100-VB34 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VB34 dupa timp si volum in contracurent | 3/4” | 1190x610x370 | 25 | 1,8 – 2,0 |
| 70-VB1 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VB1 dupa timp si volum in contracurent | 1” | 1200x590x380 | 18 | 1,5 – 2,0 |
| 100-VB1 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VB1 dupa timp si volum in contracurent | 1” | 1200x610x380 | 25 | 2,0 – 2,5 |
| 120-VB1 | Statie de dedurizare uz casnic cu rezervor saramura separat | VB1 dupa timp si volum in contracurent | 1” | 1200x640x380 | 30 | 2,5 – 3,0 |
| GYAF | Sistem inclus pt. dezinfectarea patului de rasina | - | - | - | - | - |

Avantajul acestui sistem este ca in timpul regenerarii avem apa dedurizata.

| Model | Descriere | Conexiune |
| --- | --- | --- |
| DF-100 | Filtru mecanic 100 microni | 1” |
| DFR-34 | Filtru transparent cu cap din cupru, cu robinet de golire, reductor de presiune | 3/4” |
| DFR-1 | Filtru transparent cu cap din cupru, cu robinet de golire, reductor de presiune | 1” |
| RX-F70A-1 | By-Pass automat cu 3 functii | 1” |
| PG-1 | Conectare la scurgere | D32 / D40 |
| OKT-1 | Indicator duritate totala apa (grade germane) |  |

CUM  SA ALEGEM  DEDURIZATOR

| Dedurizator oferit | Pe baza de consum de apa/ luna |
| --- | --- |
|  | 1–3 persoane 5–10 m3/luna | 3–4 persoane 10–15 m3/luna | 4–5 persoane 15-20 m3/luna | 6–8 persoane 20-30 m3/luna |
| Pe baza de duritate totala apa | Apa cu duritate totala intre 1 – 10 gG° | BlueSoft-30 | BlueSoft-30 | BlueSoft-50 | BlueSoft-70 |
|  | Apa cu duritate totala intre 10 – 15 gG° | BlueSoft-30 | BlueSoft-50 | BlueSoft-70 | BlueSoft-100 |
|  | Apa cu duritate totala intre 15 – 20 gG° | BlueSoft-50 | BlueSoft-70 | BlueSoft-100 | BlueSoft-100 |
|  | Apa cu duritate totala intre 20 – 30 gG° | BlueSoft-70 | BlueSoft-100 | BlueSoft-100 | BlueSoft-120 |

gG°= Duritate totala in grade germane

Schema montaj:

Gama industriala

Sistem dedurizare SIMPLEX cu regenerare in functie de timp

| Model | Volum rasina/ cap. Litri / m3x0dH | Valva / conexiune | Volum vas sare (l) | Debit (m3/h) | Cons. sare / regen. (Kg) | Dimensiuni I x L x G (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60T-RX | 15/60 | RX-65B-DTS 3/4” | 80 | 0,6 – 1,2 | 1,5 – 3,6 | 1080x370x560 |
| 120T-RX | 30/120 | RX-65B-DTS 3/4” | 80 | 1,2 – 1,8 | 3,0 – 7,2 | 1080x370x640 |
| 180T-RX | 45/180 | RX-63B-DTS 1” | 130 | 1,8 – 2,4 | 5,5 – 10,8 | 1600x370x640 |
| 240T-RX | 60/240 | RX-63B-DTS 1” | 130 | 2,4 – 3,2 | 6,0 – 14,4 | 1450x370x690 |
| 320T-RX | 80/320 | RX-63B-DTS 1” | 200 | 3,2 – 3,8 | 8,0 – 19,2 | 1610x550x890 |
| 400T-RX | 100/400 | RX-63B-DTS 1” | 350 | 3,8 – 4,5 | 10 - 24 | 1890x740x1110 |

Sistem dedurizare SIMPLEX cu regenerare in functie de volum

| Model | Volum rasina/ cap. Litri / m3x0dH | Valva / conexiune | Volum vas sare (Kg) | Debit (m3/h) | Cons. sare / regen. (Kg) | Dimensiuni I x L x G (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60V-RX | 15/60 | RX-65B-DVS 3/4” | 80 | 0,6 – 1,2 | 1,5 – 3,6 | 1080x370x560 |
| 120V-RX | 30/120 | RX-65B-DVS 3/4” | 80 | 1,2 – 1,8 | 3,0 – 7,2 | 1080x370x640 |
| 180V-RX | 45/180 | RX-63B-DVS 1” | 130 | 1,8 – 2,4 | 5,5 – 10,8 | 1600x370x640 |
| 240V-RX | 60/240 | RX-63B-DVS 1” | 130 | 2,4 – 3,2 | 6,0 - 14,4 | 1450x370x690 |
| 320V-RX | 80/320 | RX-63B-DVS 1” | 200 | 3,2 – 3,8 | 8,0 – 19,2 | 1610x550x890 |
| 400V-RX | 100/400 | RX-63B-DVS 1” | 350 | 3,8 – 4,5 | 10,0 – 24,0 | 1890x740x1110 |
| 600V-RX | 150/600 | RX-74A-DVS 2” | 500 | 5,0 – 7,0 | 15,0 – 36,0 | 1980x840x1330 |
| 800V-RX | 200/800 | RX-74A-DVS 2” | 750 | 8,0 – 9,5 | 20,0 – 48,0 | 1980x960x1490 |

| Buc. | Model | Nr. Apartamente | Observatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180V-RX | 4-5 apart. | By-Pass brat |
| 2 | 180V-RX | 8-10 apart. | By-Pass brat paralel |
| 1 | 600V-RX | 15-25 apart. | By-Pass brat |
| 1 | 800V-RX | 20-30 apart. | By-Pass brat |

Sistem dedurizare DUPLEX cu regenerare in functie de volum

Avantajul Sistemului DUPLEX cu regenerare in functie de volum este ca au vana de control separat, debitul de varf este de doua ori mai mare decat debitul nominal. In timp ce unul isi face regenerarea celalalt lucreaza, astfel avem tot timpul apa dedurizata in sistem.

Principalele aplicatii ale acestui echipament sunt: blocuri de locuinte, hoteluri, bazine de inot, turnuri de racire, peste tot unde este nevoie de un consum de apa mai mare pentru o perioada scurta de timp.

Se pot conecta doua, trei sau mai multe dedurizatoare in serie sau in paralel in functie de aplicatie, cu ajutorul unui port de comunicare.

Sistem dedurizare DUPLEX in paralel cu regenerare in functie de volum

| Model | Volum rasina/ cap. Litri / m3x0dH | Valva / conexiune | Volum vas sare (l) | Debit (m3/h) | Consum sare / regen. (Kg) | Dimensiuni I x L x G (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40D1-RX | 2x10/2x60 | RX-65A-DVS 1” | 2x80 | 0,4 – 1,0 | 1,0 – 2,4 | 890x740x640 |
| 60D1-RX | 2x15/2x60 | RX-65A-DVS 1” | 2x80 | 0,6 – 1,2 | 1,5 – 3,6 | 1080x740x560 |
| 120D1-RX | 2x30/2x120 | RX-65A-DVS 1” | 2x80 | 1,2 – 1,8 | 3,0 – 7,2 | 1080x740x640 |
| 180D1-RX | 2x45/2x180 | RX-63A-DVS 5/4” | 2x80 | 1,8 – 2,4 | 5,5 – 10,8 | 1600x830x640 |
| 240D1-RX | 2x60/2x240 | RX-63A-DVS 5/4” | 2x130 | 2,4 – 3,2 | 6,0 – 14,4 | 1450x1040x690 |
| 320D1-RX | 2x80/2x320 | RX-63A-DVS 6/4” | 2x200 | 3,2 – 3,8 | 8,0 – 19,2 | 1610x1170x890 |
| 400D1-RX | 2x100/2x400 | RX-63A-DVS 6/4” | 2x200 | 3,8 – 4,5 | 10,0 – 24,0 | 1890x1230x920 |
| 500D1-RX | 2x125/2x500 | RX-74A-DVS 2” | 2x200 | 4,5 – 5,5 | 12,5 – 30,0 | 1930x1340x970 |
| 600D1-RX | 2x150/2x600 | RX-74A-DVS 2” | 2x350 | 5,5 – 7,0 | 15,0 – 36,0 | 1980x1480x1230 |
| 800D1-RX | 2x200/2x800 | RX-74A-DVS 2” | 2x500 | 7,0 – 9,5 | 20,0 – 48,0 | 1980x1680x1370 |
| 1200D1-RX | 2x300/2x1200 | RX-74A-DVS 2” | 2x750 | 9,5 – 12,0 | 30,0 – 72,0 | 2170x1920x1560 |
| 1600D1-RX | 2x400/2x1600 | RX-77A-DVS 3” | 2x750 | 12,0 – 14,0 | 40,0 – 96,0 | 2490x2040x1730 |
| 1800D1-RX | 2x450/2x1800 | RX-77A-DVS 3” | 2x750 | 14,0 – 17,0 | 45,0 – 108,0 | 2490x2160x1850 |
| 2400D1-RX | 2x600/2x2400 | RX-77A-DVS 3” | 2x1000 | 17,0 – 18,0 | 60,0 – 144,0 | 2500x2370x2020 |
| 2600D1-RX | 2x650/2x2600 | RX-78SM-DVS 3” | 2x1000 | 18,0 – 28,0 | 65,0 – 156,0 | 2450x2870x2020 |
| 2800D1-RX | 2x700/2x2800 | RX-78SM-DVS DN100 | 2x1000 | 28,0 – 34,0 | 70,0 – 168,0 | 2450x2870x2020 |
| 3200D1-RX | 2x800/2x3200 | RX-78SM-DVS DN100 | 2x1000 | 34,0 – 40,0 | 80,0 – 192,0 | 2450x2870x2020 |

Sistem dedurizare TRIPLEX in paralel cu regenerare in functie de volum

| Model | Volum rasina/ cap. Litri / m3x0dH | Valva / conexiune | Volum vas sare (l) | Debit (m3/h) | Consum sare / regen. (Kg) | Dimensiuni I x L x G (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180T1-RX | 3x45/3x180 | RX-63A-DVS 6/4” | 3x80 | 3,6 – 4,8 | 5,5 – 10,8 | 1600x1400x640 |
| 240T1-RX | 3x60/3x240 | RX-63A-DVS 2” | 3x130 | 4,8 – 6,4 | 6,0 – 14,4 | 1450x1540x690 |
| 320T1-RX | 3x80/3x320 | RX-63A-DVS 2” | 3x200 | 6,4 – 7,6 | 8,0 – 19,2 | 1610x2010x890 |
| 400T1-RX | 3x100/3x400 | RX-63A-DVS 2” | 3x200 | 7,6 – 9,0 | 10,0 – 24,0 | 1890x2100x920 |
| 500T1-RX | 3x125/3x500 | RX-74A-DVS 2” | 3x200 | 9,0 – 11,0 | 12,5 – 30,0 | 1930x2250x970 |
| 600T1-RX | 3x150/3x600 | RX-74A-DVS 2” | 3x350 | 11,0 – 14,0 | 15,0 – 36,0 | 1980x2470x1230 |
| 800T1-RX | 3x200/3x800 | RX-74A-DVS 3” | 3x500 | 14,0 – 19,0 | 20,0 – 48,0 | 1980x2520x1370 |
| 1200T1-RX | 3x300/3x1200 | RX-74A-DVS 3” | 3x750 | 19,0 – 24,0 | 30,0 – 72,0 | 2170x2880x1560 |
| 1600T1-RX | 3x400/3x1600 | RX-77A-DVS 3” | 3x750 | 24,0 – 28,0 | 40,0 – 96,0 | 2490x3310x1730 |
| 1800T1-RX | 3x450/3x1800 | RX-77A-DVS 3” | 3x750 | 28,0 – 34,0 | 45,0 – 108,0 | 2490x3310x1850 |
| 2400T1-RX | 3x600/3x2400 | RX-77A-DVS 3” | 3x1000 | 34,0 – 36,0 | 60,0 – 144,0 | 2500x3800x2020 |
| 2600T1-RX | 3x650/3x2600 | RX-78SM-DVS, DN100 | 3x1000 | 36,0-56,0 | 65,0-156,0 | 2450x4300x2020 |
| 2800T1-RX | 3x700/3x2800 | RX-78SM-DVS, DN100 | 3x1000 | 56,0-68,0 | 70,0-168,0 | 2450x4300x2020 |

Sistem dedurizare DUPLEX cu regenerare in functie de volum defazat

| Model | Volum rasina/ cap. Litri / m3x0dH | Valva / conexiune | Volum vas sare (l) | Debit (m3/h) | Consum sare / regen. (Kg) | Dimensiuni I x L x G (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40D2-RX | 2x10/2x40 | RX-65A-DVS 3/4” | 80 | 0,4 – 1,0 | 1,0 – 2,4 | 890x730x640 |
| 60D2-RX | 2x15/2x60 | RX-65A-DVS 3/4” | 80 | 0,6 – 1,2 | 1,5 – 3,6 | 1080x580x560 |
| 120D2-RX | 2x30/2x120 | RX-65A-DVS 3/4” | 80 | 1,2 – 1,8 | 3,0 – 7,2 | 1080x730x640 |
| 180D2-RX | 2x45/2x180 | RX-63A-DVS 1” | 130 | 1,8 – 2,4 | 5,5 – 10,8 | 1600x830x640 |
| 240D2-RX | 2x60/2x240 | RX-63A-DVS 1” | 200 | 2,4 – 3,2 | 6,0 – 14,4 | 1450x930x870 |
| 320D2-RX | 2x80/2x320 | RX-63A-DVS 1” | 350 | 3,2 – 3,8 | 8,0 – 19,2 | 1610x1170x1080 |
| 400D2-RX | 2x100/2x400 | RX-63A-DVS 1” | 350 | 3,8 – 4,5 | 10,0 – 24,0 | 1890x1230x1110 |
| 500D2-RX | 2x125/2x500 | RX-74A-DVS 6/4” | 350 | 4,5 – 5,5 | 12,5 – 30,0 | 1930x1340x1160 |
| 600D2-RX | 2x150/2x600 | RX-74A-DVS 6/4” | 500 | 5,5 – 7,0 | 15,0 – 36,0 | 1980x1480x1330 |
| 800D2-RX | 2x200/2x800 | RX-74A-DVS 6/4” | 750 | 7,0 – 9,5 | 20,0 – 48,0 | 1980x1550x1490 |
| 1200D2-RX | 2x300/2x1200 | RX-74A-DVS 6/4” | 1000 | 9,5 – 12,0 | 30,0 – 72,0 | 2170x1700x160 |
| 1600D2-RX | 2x400/2x1600 | RX-77A-DVS 2” | 2x750 | 12,0-14,0 | 40-96 | 2490x2040x1730 |
| 1800D2-RX | 2x450/2x1800 | RX-77A-DVS 2” | 2x750 | 14,0-17,0 | 45-108 | 2490x2040x1730 |
| 2400D2-RX | 2x600/2x2400 | RX-77A-DVS 2” | 2x1000 | 17,0-20,0 | 60-144 | 2500x2370x2020 |
| 2600D2-RX | 2x650/2x2600 | RX-78SM-DVS 3” | 2x1000 | 20,0-28,0 | 65-156 | 2310x2370x2020 |
| 2800D2-RX | 2x700/2x2800 | RX-78SM-DVS DN100 | 2x1000 | 28,0-34,0 | 70-168 | 2310x2370x2020 |
| 3200D2-RX | 2x800/2x3200 | RX-78SM-DVS DN100 | 2x1000 | 34,0-40,0 | 80-192 | 2310x2370x2020 |

Sistem dedurizare TRIPLEX cu regenerare in functie de volum defazat

| Model | Volum rasina/ cap. Litri / m3x0dH | Valva / conexiune | Volum vas sare (l) | Debit (m3/h) | Consum sare / regen. (Kg) | Dimensiuni I x L x G (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180T2-RX | 3x45/3x180 | RX-63A-DVS 6/4” | 3x80 | 3,6 – 4,8 | 5,5 – 10,8 | 1600x1400x640 |
| 240T2-RX | 3x60/3x240 | RX-63A-DVS 2” | 3x130 | 4,8 – 6,4 | 6,0 – 14,4 | 1450x1540x690 |
| 320T2-RX | 3x80/3x320 | RX-63A-DVS 2” | 3x200 | 6,4 – 7,6 | 8,0 – 19,2 | 1610x2010x890 |
| 400T2-RX | 3x100/3x400 | RX-63A-DVS 2” | 3x200 | 7,6 – 9,0 | 10,0 – 24,0 | 1890x2100x920 |
| 500T2-RX | 3x125/3x500 | RX-74A-DVS 2” | 3x200 | 9,0 – 11,0 | 12,5 – 30,0 | 1930x2250x970 |
| 600T2-RX | 3x150/3x600 | RX-74A-DVS 2” | 3x350 | 11,0 – 14,0 | 15,0 – 36,0 | 1980x2470x1230 |
| 800T2-RX | 3x200/3x800 | RX-74A-DVS 3” | 3x500 | 14,0 – 19,0 | 20,0 – 48,0 | 1980x2520x1370 |
| 1200T2-RX | 3x300/3x1200 | RX-74A-DVS 3” | 3x750 | 19,0 – 24,0 | 30,0 – 72,0 | 2170x2880x1560 |
| 1600T2-RX | 3x400/3x1600 | RX-77A-DVS 3” | 3x750 | 24,0 – 28,0 | 40,0 – 96,0 | 2490x3310x1730 |
| 1800T2-RX | 3x450/3x1800 | RX-77A-DVS 3” | 3x1000 | 28,0 – 34,0 | 45,0 – 108,0 | 2490x3310x1850 |
| 2400T2-RX | 3x600/3x2400 | RX-77A-DVS 3” | 3x1000 | 34,0 – 36,0 | 60,0 – 144,0 | 2500x3800x2020 |
| 2600T2-RX | 3x650/3x2600 | RX-78SM-DVS DN100 | 3x1000 | 36,0-56,0 | 65-156 | 2450x4300x2020 |
| 2800T2-RX | 3x700/3x2800 | RX-78SM-DVS DN100 | 3x1000 | 56,0-68,0 | 70-168 | 2450x4300x2020 |
| 3200T2-RX | 3x800/3x3200 | RX-78SM-DVS DN100 | 3x1000 | 68,0-80,0 | 80-192 | 2450x4300x2020 |

Sistem dedurizare DUPLEX cu regenerare in functie de volum cu o singura vana de control pentru

ambele dedurizatoare

| Model | Volum rasina/ cap. Litri / m3x0dH | Valva / conexiune | Volum vas sare (l) | Debit (m3/h) | Consum sare / regen. (Kg) | Dimensiuni I x L x G (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40D3-RX | 2x10/2x40 | RX-73A-DVS 1” | 80 | 0,4 – 1,0 | 1,0 – 2,4 | 890x730x640 |
| 60D3-RX | 2x15/2x60 | RX-73A-DVS 1” | 80 | 0,6 – 1,2 | 1,5 – 3,6 | 920x580x560 |
| 120D3-RX | 2x30/2x120 | RX-73A-DVS 1” | 80 | 1,2 – 1,8 | 3,0 – 7,2 | 920x730x640 |
| 180D3-RX | 2x45/2x180 | RX-73A-DVS 1” | 130 | 1,8 – 2,4 | 5,5 – 10,8 | 1410x830x640 |
| 240D3-RX | 2x60/2x240 | RX-73A-DVS 1” | 200 | 2,4 – 3,2 | 6,0 – 14,4 | 1260x930x870 |
| 320D3-RX | 2x80/2x320 | RX-73A-DVS 1” | 350 | 3,2 – 3,5 | 8,0 – 19,2 | 1420x1170x1080 |
| 400D3-RX | 2x100/2x400 | RX-73A-DVS 1” | 350 | 3,8 – 4,5 | 10,0 – 24,0 | 1700x1230x1110 |
| 500D3-RX | 2x125/2x500 | RX-73A-DVS 1” | 350 | 4,5 – 5,5 | 12,5 – 30,0 | 1700x1340x1160 |
| 600D3-RX | 2x150/2x600 | RX-88A-DVS 6/4” | 500 | 5,5-7,0 | 15-35 | 2030x1550x1370 |
| 800D3-RX | 2x200/2x800 | RX-88A-DVS 6/4” | 750 | 7,0-9,5 | 20-46 | 1990x1700x1560 |
| 1200D3-RX | 2x300/2x1200 | RX-88A-DVS 6/4” | 1000 | 9,5-10,0 | 28-53 | 2250x1790x1730 |

PENTRU CAPACITATI MAI MARI VA RUGAM SA NE CONTACTATI.

# Text boxes

2015

PROWATER G&C DISTRIBUTION   S.R.L.

IASI – ROMANIA

Phone: 0766 502 588

ouatugrg@yahoo.com

www.prowater.ro

Statii Dedurizare

RX-FF70A-1

10-HR34                               SVR 34                               STR 34                     Statii de dedurizare seria S

DFR-34

VR-1

VR-34

Serie Micro

SerieN

Serie K

MB-1

PG-1

1. Racordare curent electric 
    230 VAC

2. Bloc montaj

3. Tub flexibil

4. Prefiltru

5. Valva de comanda

6. Tub preaplin

7. Cabinet dedurizator

8. Tub apa respalare

9. Drenaj

FCS-400BB

Preturile NU includ:

TVA, Montaj si Transport