STRUNG classic model OPTI D360x1000

Strung complet echipat pentru prelucrarea suprafetelor cilindrice si filetare de mare precizie, cu roata dintata de avans închisa pentru schimbarea rapida si confortabila a pasilor de filetare.

Argumente convingatoare; ghidaje calite si rectificate

· cuplaj fixare ax CamlockASA D1 - 4"

· precizia garantata la concentricitate a capului arborelui principal mai putin de 0, 015 mm

· functionare uniforma, roti dintate arbore principal calite si rectificate

· mecanism angrenare de avans cu actionare rapida, în constructie închisa

. rotile dintate si axele calite si rectificate, functionand în baie de ulei si cu rulmenti de precizie

· papusa mobila poate fi deplasatacu ± 5 mm pentru strunjirea conica

· rotatie dreapta/stânga care se poate schimba prin intermediul axului de indexare

· buton de oprire la avarie, întrerupator protectie motor, întrerupator principal blocabil

· protectie surub conducator frâna ax mecanica

· cadran gradatie ajustabil al calibrului de filetare

· Certificat verificare executat conform cu DIN 8606 (precizia fabricantului de masini unelte)

Model D360x1000

Nr. Articol 340 1150 Pret (faraTVA) 6.980,00

Model D360x1000-DPA

Nr. Articol 340 1150-DPA  Pret (faraTVA) 7.750,00

Optional ansamblu"VARIO" - cu convertizor frecventa tip "Made in Germany" avand cuplu cu putere de tractiune extrem de ridicata si progresie aproape constanta cu care se obtin  turatii variabile de la 10 pana la 2500 rot/min

Modificare cutie de viteze strung pe sistem Vario pt. D360x1000-DPA 340 2907  = 2.300,00-Euro

Caracteristici performante

Racordare electrica  Putere motor principal în 2 trepte 1,5/ 2,4 kW 400V~50 Hz

Echipament racire auxiliar cu pompa ungere de 40W

Date Tehnice

Înaltime centru 180 mm

Distanta intre centre 1000 mm

Diametru strunjire deasupra ghidajului Ø 356 mm

Diametru strunjire cu sanie Ø 220 mm

Diametru strunjire fara punte batiu Ø 516 mm

Lungime punte batiu 240 mm

Turatie arbore 45 - 1800 rot/min

Optinonal Turatie arboreVario* 10 - 2500 rot/min

Numar de trepte 16 trepte

Axconic MT 5

Cuplaj fixare ax CamlockASA D1 - 4"

Alezaj arbore 38 mm

Latime batiu 205 mm

Cursa sanie superioara 95 mm

Cursa sanie transversala 180 mm

Con papusa mobila MT 3

Cursa pinolei papusii mobile 120 mm

Avans longitudinal(42) 0, 043 - 0, 653 mm/rot

Avans transversal(42) 0, 015 - 0, 220 mm/rot

Pas- Metric(37) 0, 45 -7, 5 mm/rot

Pas- Inch (28) 112 - 4 spire/1"

Portcutit cvadruplu

Înaltime scaun (max.) 16 mm

Dimensiuni de gabarit

Lungime x latime x Înaltime 1930x760x1580 mm

Greutate neta 880 kg

Batiul prismatic puternic nervurat

· turnat din fonta cenusie calit prin inductie

· finisare de precizie

Arbore principal

··calit si rectificat, functioneaza în baie de ulei

· echipat cu 2 rulmenti reglabili de precizie cu role conice

· functionare silentioasa, rotile dintate ale arborelui principal calite si rectificate

· mecanism angrenare de avans cu actionare rapida, în constructie închisa

Sania

· executie de precizie cu protectie contra spanului la sania superioara

· port cutit cvadruplu cu rotatie sanie superioara 360°

· roti manevra manuale cu cadran si gradatie ajustabil de precizie 0, 04/0, 02 mm

· toate ghidajele reglabile prin prismele înV

Papusa mobila reglabila pentru strunjirea conica

·pinola papusii mobile si roata manevra manuala cu cadran gradatie ajustabil de precizie 0, 025 mm

Lampa cu halogen a masini cu brat articulat

Echipament de racire cu robinet de dozare si inchidere