| S.C. SAVENT PRODCOMIMPEX SRL Confecţii metalice, amenajări, tâmplărie aluminiu, instalaţii climatizare aer | BUCURESTI Str. Tigrului Nr.8 Sector 5 Tel/Fax: (021)6293004 ;GSM : 0722751856 www.savent.ro :Email : office@savent.ro C.F. RO 3712305 Nr. R.C. J40/7914/1993 Cont RO06RNCB0069007663510001 BCR Suc. Libertatii |
| --- | --- |

Descriere instalatie de filtroventilatie tip IFV2 750

Capacitate adapost max. 120 persoane

1) Actionare electrica :

-motor electric 0,55 kw/3000 rpm la 220V sau 380 la cererea clientului

-instalatia pentru purificarea aerului (filtrare mecanica sau chimica)

-filtrare mecanica cu ajutorul filtrului FRP82-debit 750mc/h

-presiune 138 mm CA

-filtrare chimica cu un set de 3 filtre chimice la cererea clientului,debit 300 mc/h

2) Actionare manuala:

-electroventilatorul este prevazut cu reductor electromanual si actionare manuala

-debitul cu filtrare mecanica scade cu 130-150 mc/h (600mc/h

-debit filtrare chimica 300 mc/h