FURNIZOR

STELAS CONSULTING S.R.L.

Str. Gladiolelor 27,vila D, Bragadiru

J23/1519/2006

RO12900502

General Manager: Stefan Stefanescu

e-mail: office@stelas.ro

Mobil: 0731 121 171

Portofoliul procesarea fructelor si a legumelor:

- Mese de lucru si de sortat

- Benzi transportoare

- Cantare

- Linie de procesare fresh

(sortare, calibrare si ambalare)

- Linie de procesare dulceata

- Linie de procesare gem

- Linie de procesare suc

- Linie de procesare uscate

- Linie de procesare congelate

- Linie de procesare zacusca

- Linie de procesare radacinoase              (cartofi, morcovi, telina, ceapa, usturoi)

- Linie de procesare tomate

- Linie de procesare conserve la borcan (muraturi)

- Linie procesare conserve la cutii

- Linie procesare lavanda

- Linie de procesare nuci si alune de padure

- Masini de spalat navete si ustensile

- Accesorii si consumabile

CELULA DE FIERBERE SI AFUMARE AUTOMATA KWG30 – STAWIANY -  POLONIA

Procese functionare

- Uscare

- Afumare la cald

- Fierbere

- Coacere

- Spalare automata

- Functionare complet automata

Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni: 750 x 735 x 1850 mm

- Capacitate de incarcare pana la 30 kg / sarja

- Putere 9 kW ( in regim mediu consuma 4,5-5 kW)

- Interval temperatura pana la 120°C

- Tip de incalzire Electric/Gaz

- Voltaj 3x400v / 50Hz

- Putere ventilatie 0.55 Kw

- Dimensiuni interioare 660 x 765 x 1300  mm

- Panou de control cu touch screen iMAX500

- Consum de rumegus ecologic  0.5 – 2 kg / h

- Toate supapele sunt actionate automat

- Control automat al caldurii si umiditatii in celula

- Lumini in interior cu halogen 2 x 18W

- Circularea aerului pe orizontala

- Aprindere automata a rumegusului

- Izolatie cu vata minerala 60 mm

- Usa de sticla

PRET: 12.000 EURO + TVA

+

PRET  FILTRU NOXE – INOVATIE : 3.000 EURO + TVA

CELULA DE FIERBERE SI AFUMARE AUTOMATA KWG50 - STAWIANY- POLONIA

Procese functionare

- Uscare

- Afumare la cald

- Fierbere

- Coacere

- Spalare automata

- Functionare complet automata

Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni: 765 x 925 x 1850 mm

- Capacitate de incarcare pana la 50 kg / sarja

- Putere 9.50 kW ( in regim mediu consuma 6 kW)

- Interval temperatura pana la 120°C

- Tip de incalzire Electric/Gaz

- Voltaj 3x400v / 50Hz

- Putere ventilatie 0.55 Kw

- Dimensiuni interioare 660 x 765 x 1300  mm

- Panou de control cu touch screen iMAX500

- Toate supapele sunt actionate automat

- Control automat al caldurii si umiditatii in celula

- Lumini in interior cu halogen 2 x 18W

- Circularea aerului pe orizontala

- Aprindere automata a rumegusului

- Izolatie cu vata minerala 60 mm

- Usa de sticla

- Link  de prezentare KWG50 :         https://youtu.be/WoDcpuuzqtw

PRET : 15.000 EURO + TVA

+ FILTRU NOXE – INOVATIE – PRET :  3.000 EURO + TVA

CELULA DE FIERBERE SI AFUMARE AUTOMATA KWG 80  – STAWIANY - POLONIA

Procese functionare

- Uscare

- Afumare la cald

- Fierbere

- Coacere

- Spalare automata

- Functionare complet automata

Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni: 1500 x 1100 x 2407 mm

- Capacitate de incarcare pana la 100 kg / sarja

- Putere 18 kW ( in regim mediu consuma 10 kW)

- Interval temperatura pana la 120°C

- Tip de incalzire Electric/Gaz

- Voltaj 3x400v / 50Hz

- Putere ventilatie 0.55 Kw

- Dimensiuni interioare 1250 x 1030 x 2030 mm

- Panou de control cu touch screen iMAX500

- Toate supapele sunt actionate automat

- Control automat al caldurii si umiditatii in celula

- Lumini in interior cu halogen 2 x 18W

- Circularea aerului pe orizontala

- Aprindere automata a rumegusului

- Izolatie cu vata minerala 60 mm

- Usa de sticla

Link  de prezentare KWG80 :         https://youtu.be/5BElTcVyiMo

PRET: 21.000 EURO + TVA

+ FILTRU NOXE – INOVATIE – PRET :  3.000 EURO + TVA

CELULA DE FIRBERE SI AFUMARE KWG1E – STAWIANY POLONIA

Caracteristici Tehnice:

- Fata de celule traditionale aceasta celula  usuca, afuma la cald , fierbe, coace , functineaza complet automat , se spala automat

- Computer- ul  mixter – ii confera celulei usurinta in utilizare

- Computerul – stocheaza temperatura in interiorul incintei si in miezul produsului, cu o sonda de temperatura

  - controleaza umiditatea relativa – necesar la produsele crud-uscat

  - procesele prin care trece produsul

  - toate denumirile produselor

- Afumarea este uniforma, realizandu-se printr-o miscare turbionara din lateral si de jos in sus

- Procesele sunt diferite de la produs la produs (creamwurst 1,5 ore, pariser gros 3-4 ore, carnati 2-2.5 ore, suncile se fierb mult 4-4.5 ore)

- Este  izolata printr-un cauciuc (garnitura)

- Confectionata din inox masiv

- Rumegusul pe care-l ofertam clientilor nostri este de calitate superioara – ecologic – nu produce benzopiren – factor cangerigen inexistent in produsul alimentar

Procese de functionare:

- Uscare

- Afumare la cald

- Fierbere

- Coacere

- Spalare automata

- Functionare complet automata

Date tehnice:

- 1 CARUCIOR

- Dimensiuni: 1450 x 2100 x 3500 mm

- Greutate : 1200 kg

- Capacitate de incarcare pana la 250 kg / sarja

- Putere 25 kW ( in regim mediu consuma 15 kW)

- Interval temperatura pana la 120°C

- Tip de incalzire : Electric

- Voltaj 3 x 400 V / 50Hz

- Dimensiuni interioare 1290 x 1450 x 2565 mm

- Dotata cu un carucior 1000 x 1000 x 2000 mm

- Panou de control cu touch screen iMAX500

- Toate clapetele sunt actionate automat

- Control automat al caldurii si umiditatii in celula

- Circularea aerului pe orizontala

- Consum apa : 50 litri / zi

- Aprindere automata a rumegusului

- Izolatie cu vata minerala 60 mm

- Necesita conectare la compresor: 6 bari

- Presiunea apei: 3 bari

PRET : 28.000 EURO + TVA

+ FILTRU NOXE – INOVATIE – PRET :  3.000 EURO + TVA

INOVATIA –

FILTRU CARE STOPEAZA  FUMUL SI-L TRANSFORMA IN ABUR , ELIMINAND DEFINITIV NOXELE!!!!!!!!

PRET  FILTRU NOXE- INOVATIE : 3.000 EURO + TVA

CELULA STAWIANY , A FOST PREZENTA LA TARGUL EXPOZITIONAL “MoldExpo – Chisinau “ in anul 2016, unde a participat la EXPOZITIA INTERNATIONALA FOOD TECHNOLOGY editia XXIII-a  si a fost Premiata – LOCUL III la

Concursul : NOUTATEA ANULUI 2016

- UTILAJELE SUNT NOI,  CONFORM  STANDARDELOR  UNIUNII EUROPENE

- GARANTIE 12 LUNI / POST GARANTIE 60 LUNI

- OFERTA ESTE VALABILA 60 ZILE

Cu stima,

Stefan Stefanescu

General  Manager

Sc Stelas Consulting Srl

Bucharest - Romania, 050721

Tel: +4.0731.121.171

Website : www.stelas.ro