ANALIZOR GAZE ARSE (Exhaust Gas Analyser-EGA)

|  | Caracteristici principale Calibrarea automata cu ajutorul afisajului pe un ecran touch screen TFT 10.4’’ VGA Calibrare cronometrata automata a testarii gazului (numai EPA) Incalzita / izolata proba de linie (numai EPA) Masurare continua a debitului de gaz de O2, CO2, CO, NO, SO2 sau NO2 Control cu ajutorul unui microprocesor Diagnosticare completa Intretinere scazuta Cost scazut si instalare usoara cu ajutorul conectorilor plug –in Loggare totala instantanee Monitorizare totala si continua a emisiilor si stocare totala a datelor. Sase semnale analogice de iesire de 4-20mA Trei parametrii de ajustat: O2, CO2, CO Limita inferioara si superioara de control a 5 parametrii de ardere si temperatura gaselor arse. Functionare individuala sau cu un micromodulator. Datele primite de la EGA pot fi descarcate catre un sistem de inregistrare date cu ajutorul DTI (data Transfer Interface) Usor de particularizat pentru conditii speciale. Afisajul ecranului tactil de 10.4’’ Afiseaza data/ ora in jurnalul de erori Configureaza sistemul EGA, inlocuirea celulelor si calibrare automata. Orele de functionare si selectarea tipului de combustibil Inregistrarea datelor Specificatii tehnice Numarul piesei MM72004 Sursa de alimentare 230V 50Hz /120V 60Hz Limita temperaturii 41ºF /104 ºF interioare (5 ºC/ 40 ºC) Evaluare mediu IP20 Un maxim de 6 semnale de iesire de 4-20mA sunt disponibile. In plus fata de cele de mai sus, semnalele sunt disponibile pentru: Eficienta arderii % ( calculul O2 si a temperaturii) Temperatura gazelor de ardere ( ºC sau ºF) Acest sistem complet poate fi folosit pentru masurarea continua a debitului de gaz iar rezultatele pot fi descarcate intr-un sistem de achizitii date (PC) cu ajutorul Autoflame Data Transfer Interface (DTI) Controlul arderii cu ajutorul EGA si MM (Micro Modulare) Folosind semnalele de iesire pentru O2, CO, CO2, si NO din EGA este posibil sa se adauge unitatea MM de la Autoflame, astfel incat programul provoaca corectii de minute la unghiul clapetei de aer sau la viteza ventilatorului. Aceste schimbari de ordinul minutelor asigura ca datele introduse la darea in exploatare sunt respectate, indiferent de variatiile de presiune sau conditiilor barometrice. Limitele a trei parametrii masurati ai arderii O2, CO, CO2 Limitele de control ale programului, care sunt disponibile in modulul MM, extinde in continuare aplicarea si posibilitatea controlului sistemului atunci cand unitatea EGA este folosita. Functia de control a limitelor a programului permite utilizatorului sau inginerului care il pune in functiune, de a introduce limite superioare si inferioare pentru O2, CO, CO2 Calibrarea automata Prin folosirea incintei din spatele carcasei este posibila calibrarea automata a celor 6 senzori amplasati in interiorul EGA-ului care sa permita respectarea deplina a legislatiei MCERT si EPA Sfecificatii tehnice Numarul piesei MM 72004/ MM 10033 Sursa de alimentare 230V 50Hz /110V 60Hz Limita temperaturii (5 ºC/ 40 ºC) interioare Evaluare mediu IP65/ NEMA 4 carcasa cu panou frontal Sunt disponibile pana la 6 semnale de iesire de 4-20mA |
| --- | --- |

\\MIHAI-PC\Public\_Proiectare\2013\Traducere brosura EGA MK.7 Partea 1.doc