L-50 DEBITMETRU pentru DEPOZIT-CISTERNA AUTO 50 ~ Max .500 L/min ±0.3% Aluminium 2" Filet interior (Optional Flanse) Debitmetru cu Pinion Rotativ Acest model are Registru Mecanic Specificatie DEBITMETRU - L-50 Standard - Tip Pinion Rotativ Material Aluminium rotor-Teflon Rata de trecere 50~max.500 litri/min Acuratete ±0.2% Recalibrare ±0.05% Viscositate 2~350 Centistokes Presiune (max) 10 Bar Temp lucru -10°C to +80°C Conexiune Dimensiuni ; 30cmx40x20 Greutate cca 45 Kg 2" BSP(F) Flanse Optional Displai 5x Cifre 9999.9L Resetabile 8x cifre 99999999L Ne Resetabile Minim 0.1 litri/minut

Acest DEBITMETRU este dotat cu Stranier ( filtru impuritati) si Eliminator de Aer

Filtru Impuritati este Obligatoriu la orisicare tip

Pret 2486 Eur + TVA

Calibrat de firma producatoare  – Anglia cu Certificat de Calibrare

Stranier-Filtru impuritati   Pret 464 Eur + TVA

Eliminator de aer              Pret 246 Eur + TVA

Plata in lei Curs BNR cu O.Plata-Trezorerie