CASEROLE HIDROPONICE CU PERLIT EXPANDAT

(HYDROPONIC PERLITE BLOCKS, HYDROPONIC PERLITE CUBES)

Caserolele hidroponice cu perlit expandat  ( hydroponic perlite blocks, hydroponic perlite cubes  ) – inlocuiesc cuburile de vata minerala

( rock wool cubes)

Caserolele hidroponice cu perlit expandat  ( hydroponic perlite blocks, hydroponic perlite cubes  ) – inlocuiesc cuburile de vata minerala ( rock wool cubes)

Sunt vase de dimensiuni reduse umplute cu substrat de cultura destinat, in special, culturilor  hidroponice de plante pentru rasad ( plante tinere), in sere de legume, sere horticole etc., dotate adecvat acestor tipuri de culturi.

Produsul este realizat dintr-o caserola speciala, usor tronconica, din polietilena,  care se umple cu perlit expandat (expanded perlite ), inchisa prin termolipire cu un  material geotextil paslos, cu structura rarefiata ( in timpul utilizarii geotextilul devine fundul caserolei).

Caserolele hidroponice ( perlite blocks ) sunt folosite ca substrat pentru insamantare,  in scopul obtinerii de plante tinere (rasaduri).

Dimensiunile aflate in productia curenta sunt :  Dmax = 9,5cm ; dmin = 8,5cm;  h = 5,5cm

Instructiuni de  lucru:

- se umple caserola cu perlit expandat

- se aseaza caserolele in tavi amplasate intr-un spatiu special amenajat, in interiorul serei, cu fata din geotextil in jos

- se alimenteaza tavile-suport cu solutie de fertirigare sau se infige in caserola un racord special al instalatiei automate de fert-irigare  programata

- se asteapta aprox 30 min., ca sa se produca irigarea perlitului din caserola, prin  absorbtie

- se planteaza samanta intr-o adancitura de aprox 2-3cm care ulterior este acoperita cu perlit

- se iriga periodic caserola (prin alimentarea tavilor sau prin instalatia de fertirigare) astfel incat sa se mentina o miditate constnta a perlitului

- montajul ramane nemodificat pana la dezvoltarea tinerei plante, astfel incat volumul caserolei devine insuficient pentru radacini ( acestea vor strapunge materialul geotextil din care este realizat fundul caserolei)

- de la acest stadiu, caserola impreuna cu tanara planta vor fi asezate intr-un decupaj special creat in ambalajul unei saltele hidroponice fert-irigate programat – aici radacinile vor migra, traversand materialul geotextil al caserolei, in substratul din saltea,  permitand dezvoltarea plantei pana la maturitate.

PROCEMA PERLIT SRL, Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, judetul Ilfov, Romania, J/23/1940/12.12.2003, CUI 15994196

Tel.0371407084, Fax 0372876826 tel. mobil  0720.010.146, e-mail claudiu.somacescu@procema.ro

# Text boxes

SC PROCEMA PERLIT SRL

Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, judetul Ilfov, Romania,

J/23/1940/12.12.2003, CUI 15994196

Tel.0371407084, Fax 0372876826 tel. mobil  0720.010.146,

e-mail: claudiu.somacescu@procema.ro; www.procemaperlit.ro

COD IBAN  RO97RZBR0000060004035690 pentru RON

COD IBAN  RO21RZBR0000060004551061pentru EURO,

Raiffeisen Bank Agentia Toporasi