Fierastraul circular TK 250 F	pret de vinzare 1087 Euro fara TVA si fara transport

Ansamblu de tăiere este  robust şi uşor de reglat. Înclinabil de la 90 până la 45 la stânga sau la dreapta. Masina este dotat cu riglă din aluminiu cu reglări fine pentru uşurarea operatiilor de tăiere. Masă robustă confecţionată din fontă, echipată cu doua sloturi în formă de T poziţionate în dreapta şi în stânga discului de tăiere. Masa extensibila  este inclusă în echiparea standard pentru a facilita lucurul cu panouri mari

DATE TEHNICE:

| Dimensiunea mesei | 800 x 840 mm |
| --- | --- |
| Dimensiunea mesei mobile | 410 X 710 mm |
| Cursa mesei mobile | 1230 mm |
| Diametrul maxim al discului | 254 mm |
| Înălţimea max. de tăiere la | 90 /45 /82 / 54 mm |
| Lăţime de tăiere cu rigla de ghidare | 620 mm |
| Viteza de rotaţie a pânzei | 4000 rpm |
| Diam. gurii de exhaustare | 100 mm |
| Puterea motorului | 1.5 kw / 400 V |
| Greutate | 170 Kg |

Ansamblul de tăiere se reglează foarte uşor cu ajutorul unor manete de reglare poziţionate pe utilaj. Pentru condiţii optime de muncă un exhaustor poate fi ataşat utilajului prin gura de exhaustare de 100 mm diametru

Accesorii standard:

- Disc circular dimensiuni  250mm

- Dispozitiv de protectie disc fierastrau racordat la colector de praf.

- Tub conector cu racord Y-piece.

- Rigla de ghidare cu bride excentrice.

- Limitator de cursa

- Masa extensibila in lungime si latime

- Rigla de ghidare extensibila care poate fi repozitionata.

- Sistem de limitare cu ajustare fina

- Masa patrata cu role

- Miner de impingere masa glisanta

- Scule