Strung Pentru metale Goliath 660

Strungul Goliath 660 îndeplineşte standardele tehnologiei moderne. Interfaţa prietenoasă şi versatilitatea face acest model să fie foarte popular printer lăcătuşi, producători de scule şi de piese unice.

Soluţiile tehnice de ultimă oră, utilizarea simplă dar eficientă şi dimensiunile compacte sunt atuurile acestui utilaj

DATE TEHNICE:

| Distanţa între vârfuri | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm |
| --- | --- |
| Înălţimea materialului de prelucrat | 330 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat (peste batiu) | 660 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat pe scobitură | 870 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat cu sania strungului | 420 mm |
| Pinolă culisantă | 105 mm |
| Reducţie pentru păpuşa mobilă | DIN 55029, D1- 8 |
| Domeniu de turaţie | (16) 36 - 1600 rpm |
| Avans longitudinal | (65) 0,063 - 2,52 mm/rev. |
| Avans transversal | (65) 0,027 - 1,07 mm/rev. |
| Filet ax metric | (22) 1 - 14 mm |
| Filet măsurat în inch | (26) 2 - 28 Gg/1" |
| Diametrul axului păpuşii mobile | 75 mm |
| Axul păpuşii mobile | MT 5 |
| Puterea motorului | 7,5 kW (10,0 CP) |
| Greutatea aproximativă | 2650 / 2850 / 3050 kg |

| Dimensiunile maşinii | Lungime | Lăţime | înălţime |
| --- | --- | --- | --- |
| Goliath 660 x 1500 | 3000 mm | 1100 mm | 1500 mm |
| Goliath 660 x 2000 | 3500 mm | 1100 mm | 1500 mm |
| Goliath 660 x 3000 | 4500 mm | 1100 mm | 1500 mm |

CARACTERISTICI tehnice

-       Arii variate de aplicaţii îndeosebi pentri construcţii de maşini, producţie, piese unice etc

- Schimbare centrală, uşoară a alimentării cu şurubul de centrare

- Ghidaj prismatic cu cadru călit şi şlefuit

-Lagăr  modern pentru freză principala cu punct de rezemare unghiular într-o construcţie precisă

-     Frână de picior pentru reducerea timpului mort

- Ghidajele sunt puternic întărite cu nituri pentru a minimaliză vibraţiile

- Pornire uşoară datorită cuplelor mecanice

- Echipat serial cu Avans longitudinal  şi transversal pentru reducerea timpului mort

- Pinolă culisantă mare (105 mm) pentru piese cu diametre mari

- Eficienţă mare chiar şi la strunjire exterioară

- Eficienţă mare chiar şi la strunjire (pivotare)

Accesorii standard:

-Universal cu 3 bacuri 315 mm

-Universal independent cu 4 bacuri

-plansaiba 630 mm

-Indicator digital de poziţie

-Lunetă fixă

-Lunetă mobilă

-Reductor pentru păpuşă mobilă

-Centrare

-Frână de picior

-Avans longitudinal şi transversal rapid

-Ataşament pentru răcire

-Stand pentru scule cu 4 direcţii

-Lumina halogen

-Schimbător de viteze

-Filet

-Apărătoare contra stropirii

-Scule