Cod F 7.2-10

FIŞĂ TEHNICĂ

ACID CLORHIDRIC

1. Formula chimică : HCl

2. Masa moleculară relativă : 36,46

3. Proprietăţi : lichid limpede, incolor, fumegă în aer, cu miros specific înţepător. Lichid puternic coroziv; solubil în apă, alcool, benzen şi eter; insolubil în hidrocarburi. Are o mare stabilitate termică. Se recomandă manipularea acestuia cu respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii, referitoare la substanţele corozive.

Atenţie ! A nu se turna niciodată apă, alcool sau orice alt solvent peste acest produs; ci totdeauna invers, prin răcire !

4. Utilizări : în laboratoare de analiză şi în diverse scopuri industriale.

CAS Nr. 7647-01-0

EINECS Nr. 231-595-7

5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

| Caracteristica | U.M. | 32 % pur | 32 % p.a. | 37 % p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conţinut (HCl) | % | 32 ± 0,5 | 32 ± 0,5 | min. 37 |
| Clor liber (Cl) | %max. | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Sulfaţi (SO4) | %max. | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Sulfiţi (SO3) | %max. | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Fier (Fe) | %max. | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 |
| Metale grele (Pb) | %max. | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 |
| Arsen (As) | %max. | 0,0001 | 0,00008 | 0,00008 |

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI DOCUMENTE

Acidul clorhidric 37 % p.a. şi 32 % p.a. se ambalează în flacoane de polietilenă, cu un conţinut net de 1 kg.

Acidul clorhidric 32 % pur se ambalează în flacoane de polietilenă, cu un conţinut net de 1 litru; în canistre de polietilenă, cu un conţinut net de 5 sau 60 litri sau vrac.

Marcarea şi etichetarea (identificarea) sunt conform OUG 200/2000 şi HG 490/2002.

- semn avertizor pentru produse corozive (C)

R : 34 – 37        S : 26 – 45

Cod F 7.2-10

Depozitarea : în încăperi uscate, răcoroase (aerisite), în conformitate cu normele de tehnica securităţii muncii pentru substanţe corozive. Se va evita deteriorarea ambalajelor cu produs. Acestea vor fi depozitate departe de substanţe incompatibile (cauciuc, anhidridă acetică, amoniac, acid clorsulfonic, etilendiamină,

acid percloric, hidroxid de sodiu, ulei). Polimerizează la contactul cu aldehide sau epoxizi; atacă majoritatea metalelor (cu excepţia mercurului, argintului, aurului, platinei, tantalului şi a câtorva aliaje).

Transportul : se face cu mijloace de transport acoperite, dar ventilate.

UN  1789;  ADR : 8

La documentele de transport se anexează declaraţia de conformitate şi fişa tehnică de securitate a produsului.

7. Valabilitate : în condiţiile de ambalare, depozitare şi transport prevăzute, termenul de valabilitate al Acidul clorhidric, este de 2 ani de la data fabricaţiei.

- Produsul intră în categoria Precursorilor de droguri (Legea 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare) şi pentru procurarea acestora vă este necesar Avizul de funcţionare pentru operaţiuni cu precursori eliberat de A.N.S.P.C.P. (tel. 021 / 212.50.52) precum şi Declaraţia de utilizare aferentă cantităţii solicitate (tipizat conform Legii 300 / 2002).