|  | Lant industrial EN 818-2 Diametru za Pasul [mm] Li [mm] Sarcina de lucru [kg] kg/ml 6 18 7,8 1120 0,8 7 21 9,1 1500 1,1 8 24 10,4 2000 1,4 10 30 13 3150 2,2 13 39 16,9 5300 3,8 16 48 20,8 8000 5,7 18 54 23,4 10000 7,3 20 60 26 12500 9 22 66 28,6 15000 10,9 26 78 33,8 21200 15,2 32 96 41,6 31500 23 Lant industrial rezistent la tractiune cu za DIN 766 Diametrul [mm] Pasul [mm] Latime exterior [mm] Sarcina de rupere [kgf] kg/ml 5 18,5 17 1250 0,5 6 18,5 20 1600 0,75 8 24 26 3200 1,35 9 27 30 4000 1,8 10 28 34 5000 2,25 11 31 36 6300 2,7 13 36 44 8000 3,8 14 41 49 9000 4,4 16 45 54 12500 5,8 18 50 60 16000 7,3 20 56 67 20000 9 |
| --- | --- |