Tip CentroPlus 25 CentroPlus 35 CentroPus 50

Lemn Peleti Lemn Peleti Lemn Peleti

Puterea termica (kW) 25 25 35 35 49 49

Plaja de putere (kW) 15-25 7,5-25 25-35 10,5-35 35-49 14-49

Tiraj cos (Pa) 17 19 22

Continut de apa in cazan (lit) 175 190 243

Temp. gaze arse la p. nom. (°C) 205 170 240 160 225 180

Temp. gaze arse la p. min. (°C) 160 95 195 85 160 150

Deb. de gaze arse la p.nom. (kg/s) 0,029 0,015 0,03 0,018 0,034 0,025

Deb. de gaze arse la p.min. (kg/s) 0,030 0,005 0,032 0,007 0,04 0,01

Pierd. de caldura in Standby (kW)

ReziStenta in cazan ( apa ) (mbar) 10 10 15 15 25 25

Tipul de combustibil lemn peleti lemn peleti lemn peleti

Grad de umiditate comb. (%) 12-20 max.12 12-20 max.12 12-20 max.12

Dimensiune max. comb. (mm) 500x150x50 Ø 6 x max.50 500x150x50 Ø 6 x max.50 500x150x50 Ø 6 x max.50

Vol. cam. ard. /tanc peleti (l) 79 330 104 330 104 330

Dim. gura de alim. cu lemne (mm) 320x220 420x220 420x417

Dim. camera de combustie (mm) 561x600x420 571x320x378 571x660x420 571x320x380 671x620x450 600x340x380

Volum camera de combustie (l) 141 69 143 70 187 77

Tip camera de combustie subpresiune suprapresiune subpresiune suprapresiune subpresiune suprapresiune

Puterea electrica ( W) 250

Tensiunea de alimentare ( V) 230

Frecventa (Hz) 50

Lungime cazan cu carcasa (mm) 1070 1070 1140

Latime cazan cu carcasa (mm) 915 1015 1145

Inaltime cazan cu carcasa (mm) 1260 1260 1260

Greutate corp cazan (kg) 419 422 590

Gr. cazan cu carcasa si acces. (kg) 464 476 650

Presiunea maxima de lucru (bar) 2,5

Temperatura max. de lucru (°C) 90

Racord gaze arse (ext.) (mm) 160 160 180

Racord tur/retur cazan (R") 5/4

Rac. umplere /golire (R") 1/2

Rac. schimbator de caldura (R") 3/4

Rac. senzor schimbator (R") 1/2

Lungime totala incl.tanc (mm) 1350 1350 1420

Latime totala incl. tanc (mm) 1545 1545 1775

Inaltime totala incl. tanc (mm) 1545 1545 1545